## Slide 1
复习：将电流表改装成电压表和大量程的电流表
A
V
Ux=I(Rg+R)
IX=I+
IRg
R
Ux
I
R
I
Ix
R

## Slide 2
Rx
A
B
E,r
R1
A
B
E,r
Rx
那么，我们能否将电流表改装成能直接测量电阻的表呢?

## Slide 3
一、欧姆表测量原理图
可见，Rx与Ｉ有着一一对应的关系，在刻度盘上标出与Ｉ对应的Rx的值，就能从刻度盘上直接读出待测电阻Rx的阻值
R1
E
Rg
Rx
r

## Slide 4
1、欧姆表的零刻度为什么在哪边？
3、有人说，欧姆表的内阻等于指针半偏时的外接电阻的阻值(中值电阻），这种说法对吗？为什么？
观察欧姆表的刻度盘，思考下面问题：
2、欧姆表的刻度有何特点？
刻度盘的最右边
随指针向右偏转，通过表头的电流增大，此时待测电阻将减小。
Rx= -R内
E
I
Rx和I是非线性关系，所以刻度不均匀（左密右稀）
Ig
=
E
R内
=
E
R内+Rx
0.5Ig
解得：RX=R内
Ω
Ω
Ω

## Slide 5
不论电压表、电流表，还是欧姆表都需要一个表头（毫安表）,那么，能不能让它们共用一个表头，从而实现一表多用呢?
A
A
B
A
A
B
R1
A
A
B
R2
二、多用电表
电流表
欧姆表
电压表

## Slide 6
E
E
A
B
1
2
3
4
5
6
1.多量程多用电表内部电路示意图及外形图
2. 表盘功能区分布：
表的上半部分为表盘，下半部分是选择开关，选择开关周围分布有各种功能区及测量量程。

## Slide 7
电阻的刻度线
直流电流、
电压刻度线
欧姆调零旋钮
红、黑表笔插孔
直流电压挡
直流电流挡
选择开关
欧姆挡
指针定位螺丝
交变电压2.5V的刻度线
交流电压挡

## Slide 8
三、使用多用电表测量
（1）机械调零：使用前，应观察指针是否指电表的左侧零刻度（即电阻的无穷大处），如果有偏差，调节定位螺丝，使指针指到零刻度。
1.使用规则
（2）选择开关：使用时，先将选择开关旋转到与被测物理量对应的位置上，并选择合适的量程。
（3）关闭旋钮：使用完毕，把选择开关旋转到OFF或交流电压最高挡，拔出表笔。如果长期不用，应将电池取出。

## Slide 9
2.测量小灯泡的电压
（1）将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔。
（2）选挡：按如图所示连好电路,将多用电表选择开关置于直流电压挡,注意选择大于小灯泡两端电压估计值的量程。
（3）测量：用两支表笔分别接触灯泡两端的接线柱，注意红表笔接触点的电势应该比黑表笔高。
（4）读数：根据表盘上相应量程的直流电压刻度进行读数，记录小灯泡两端的电压值。

## Slide 10
（1）断开电路开关，把小灯泡的一个接线柱上的导线卸开。
（2）选挡：将多用电表的选择开关旋至直流电流挡，注意选择大于通过小灯泡电流估计值的量程。
（3）测量：把多用电表从导线断开处串联在电路中，注意电流方向：红表笔流入，黑表笔流出。
（4）读数：闭合开关，根据表盘上相应量程的直流电流刻度进行读数，记录流过小灯泡的电流值。
3.测量通过小灯泡的电流

## Slide 11
(1) 先确认量程和精确度
4.电压挡和电流挡的表盘读数
量程 | 10mA | 250V
总格数 |  | 
每个格代表的值 |  | 
精确度 |  | 
资料
0.2mA
50
0.2mA
5V
50
5V

## Slide 12
（2）读数时的估读规范：
①精确度尾数为“1”时，在精确位后加一位估读数。
② 精确度尾数为“2”或“5”时，保留到与最小刻度位数相同即可。
若精确度为0.02A，则读到小数点后两位，如：0.34A、0.45A等；
若精确度为0.1A，则应读到小数点后两位，如：0.20A、0.32A等；
若精确度为0.5A，则读到小数点后一位，如：1.2A、2.0A等。
4.电压挡和电流挡的表盘读数

## Slide 13
（2）欧姆调零: 将红、黑表笔直接接触，调整欧姆调零旋钮，使指针指在欧姆零刻度线（右侧零位置）。改变不同倍率的欧姆挡后，要重新欧姆调零。
（1）选择倍率: 测电阻时选择合适的倍率，以使指针落在刻度盘的中间区域，若不知道待测电阻的估计值，可以先用中等倍率的某个欧姆挡试测，再根据指针偏转情况选择合适的倍率。
（3）测量:断开电阻与其它电路连接；将红黑表笔分别接在待测电阻两端，不能用手接触金属杆。
5.测量电阻
（4）读数: 电阻值＝表盘指针示数×倍率。
不需要估读

## Slide 14
正极
负极
二极管的单向导电性：
二极管是一种半导体元件。
思考：如何判断二极管正负极或区分它的好坏呢？
正向导通
当黑表笔接正极时，电流从正极流入二极管，此时电阻值较小；反之，电阻值较大。

## Slide 15
1.选挡调零：将选择开关置于欧姆挡，红、黑表笔直接接触，调节欧姆调零旋钮，然后断开表笔。
2.测量读数：如图所示，将两表笔分别接触二极管的两端，读出电阻值；变换表笔和二极管的连接方式，读出电阻值。
3.判断正负：电阻值较小的一次，黑表笔所接的一端是二极管的正极；电阻值很大的一次，红表笔所接的一端是二极管的正极。
思考：如何判断二极管正负极或区分它的好坏呢？
阻值较小
阻值很大
二极管正负极识别

## Slide 16
指针偏转过大或过小
选倍率
欧姆调零
测量
指针偏转
读数
测电阻
合适
机械调零
置OFF挡
测直流电压、电流
选量程
测量
指针偏转
合适
读数
指针偏转过小
一、认识多用电表
二、使用多用电表
课堂小结
指针式多用电表